## Slide 1: 1.3 线性常系数差分方程

## Slide 2
连续时间系统的输入、输出关系用
常系数线性微分方程表示
离散时间系统的输入、输出关系则用
常系数线性差分方程表示

## Slide 3
1. 常系数是指 系数是常数，不含变数n；
差分方程的阶数等于未知序列［y(n)］变量序号（k）
的最高值与最低值之差值，即上式为N阶差分方程。
所谓线性是指各输出y(n-k)项及各输入x(n-m)项都只有
一次幂且不存在它们的相乘项，否则就是非线性的。
2. 在离散时域中求解线性常系数差分方程有三种方法：
（1） 经典解法
（2） 迭代法
（3） 卷积和计算法

## Slide 4
（1） 经典解法
求齐次解与特解。
将特解代入差分方程可求得它的待定系数，
然后将特解与齐次解相加后代入差分方程，
利用给定的边界条件求得齐次解的待定系数，
从而得到完全解，即完全响应，
这种解法比较烦琐，工程上很少采用。

## Slide 5
（2） 迭代法
又称递推法
这种办法只能得到数值解，
不易或不能得到闭合形式（公式）解答。

## Slide 6
（3） 卷积和计算法
这种方法用于起始状态为零的情况，即所谓松弛
系统中，所得到的是零状态解。
这是在LSI系统中很重要的一种分析方法。
当然，如果起始状态不为零，还需要用求齐次解
的办法来得到零输入响应。
如果在变换域中求解，则是利用z变换法，
这种方法在使用中既简便又有效，用得很多，
它与连续时间系统分析中的拉普拉斯变换法类似。

## Slide 7
3. 常系数线性差分方程表示的系统，只是构成线性
移不变系统的必要条件，
如当边界条件不合适时，它不一定能代表线性系统。
如果边界条件是使系统是起始松弛的（起始状态为零），
则该系统就是线性、移不变的因果系统。
所谓起始松弛状态是如果输入满足
则边界条件必须是

## Slide 8
例1.15
差分方程y(n)=ay(n-1)+x(n)，
如果边界条件为y(-1)=A,
输入为x(n)=Bδ(n)，
求输出响应并
讨论是否是线性系统，
是否是移不变系统，
是否是因果系统。

## Slide 9
例1.16 累加器的差分方程表示。

## Slide 10
例1.17

## Slide 11: 作业: