## Slide 1: 4.10 利用FFT算法计算线性相关

## Slide 2
利用圆周相关来代替线性相关
——称之为快速相关
利用补零值点的办法来避免混叠失真
利用FFT法求线性相关是用圆周相关代替线性相关，
选择N≥L+M-1，且N=2y
=
=

## Slide 3
计算步骤：
（1） 求N点FFT，X(k)=FFT［x(n)］
（2） 求N点FFT，Y(k)=FFT［y(n)］
（3） 求乘积
Rxy(k)=X(k)Y*(k)
（4） 求N点IFFT
Rxy(m)= IFFT[ Rxy(k) ]

## Slide 4
可以只利用已有的FFT程序计算IFFT，求
先求 R*xy(k) 的FFT，再取共轭并乘1/N即可得到 。
将 经过 rxy(0)定位后可转换成线性相关rxy(m) 。

## Slide 5: 作业：