## Slide 1: 4.4 DIT-FFT与DIF-FFT的异同

## Slide 2
（1） DIT-FFT与DIF-FFT的基本蝶形结运算是不同的，
这是最根本的区别。DIT-FFT是先作复乘后作加、减，
DIF-FFT的复乘只出现在减法之后。

## Slide 3
（2） DIT基-2 FFT和DIF基-2 FFT都可有多种流图，
不一定只是由输入自然序、输出倒位序的流图。
只需保持各节点间连线不变，且其传输系数不变，
则不论节点位置在同级中怎么排列所得到流图
都是等效的。

## Slide 4
（3） DIT-FFT与DIF-FFT的两个基本蝶形结互为转置，
将DIT-FFT基本蝶形结转置后，即为DIF-FFT基本
蝶形结，反之也一样。转置就是将原流图的所有
支路方向都反向，并且交换输入与输出变量
（但节点变量值不改变，即不交换），
这样得到的输入输出特性是相同的。

## Slide 5
（4） DIT-FFT与DIF-FFT的运算量是相同的，
当N=2L时，都是L级（列）运算，每级
都有N/2个蝶形结，总共需要(N/2)log2N次
复乘与Nlog2N次复加。
（5） DIT-FFT与DIF-FFT都可有原位（同址）
运算的流图。

## Slide 6: 作业：