## Slide 1: 第7章 有限长单位冲激响应（FIR） 数字滤波器设计方法

## Slide 2
本章内容：
7.1 引言
7.2 线性相位FIR数字滤波器的特点
7.3 窗函数设计法
7.4 频率抽样设计法
7.5 设计线性相位FIR滤波器的最优方法
7.6 IIR和FIR数字滤波器的比较

## Slide 3: 7.1 引言

## Slide 4
FIR 滤波器的特点 :
（1） 可以实现严格的线性相位，这对图像处理、视频信号
及数据信号的传输都是非常重要的。
（2） FIR DF的h(n)是有限长的，因而滤波器一定是稳定的。
（3） 任何非因果的有限长序列，经过一定的延时，都能
成为因果的有限长序列，因而非因果系统可以转换成
因果系统。
（4） 由于h(n)是有限长的，因而可以用FFT算法来实现
过滤信号，可极大提高运算效率。

## Slide 5
（5） 在滤波器性能要求相同的情况下，FIR滤波器的
阶次要比IIR滤波器的阶次高得多，这是它的缺点。
（6） FIR滤波器和IIR滤波器设计方法是不同的，这是
由于它们的系统函数是不同的，FIR滤波器H(z)是
z-1的多项式，IIR滤波器H(z)是z-1的有理分式。
（7） FIR滤波器可以更加灵活地设计出正交变换器
（希尔伯特变换器）、线性微分器及任意频率特性
的滤波器。

## Slide 6: 作业：