## Slide 1: 7.6 IIR与FIR数字滤波器的比较

## Slide 2
复杂度（阶数）
在相同的技术指标下，IIR滤波器由于存在着输出对输入
的反馈，所以可用比FIR滤波器较少的阶数来满足指标的
要求，所用的存储单元少，运算次数少，较为经济。例如，
用频率抽样法设计阻带衰减为-20dB的FIR滤波器，其阶数
要33阶才能达到，而用双线性变换法设计只需4~5阶的切贝
雪夫IIR滤波器即可达到指标要求，所以FIR滤波器的阶数
要高5~10倍。

## Slide 3
2. 线性相位
FIR滤波器可得到严格的线性相位，而IIR滤波器做不到
这一点，IIR滤波器的选择性愈好，其相位的非线性愈严
重。因而，如果IIR滤波器要得到线性相位，又要满足幅
度滤波的技术要求，必须加全通网络进行相位校正，这同
样会大大增加滤波器的阶数。从这一点上看，FIR滤波器
又优于IIR滤波器。

## Slide 4
3. 稳定性
FIR滤波器主要采用非递归结构，因而无论是从理论上
还是从实际的有限精度的运算来看，它都是稳定的，有
限精度运算的误差也较小。IIR滤波器必须采用递归结
构，极点必须在z平面单位圆内才能稳定，对于这种结构，
运算中的四舍五入处理有时会引起寄生振荡。

## Slide 5
4. FFT运算
对于FIR滤波器，由于冲激响应是有限长的，
因而可以用快速傅里叶变换算法，
这样运算速度可以快得多。
IIR滤波器则不能这样运算。

## Slide 6
5. 设计方法
从设计上看，IIR滤波器可以利用模拟滤波器设计的
现成的闭合公式、数据和表格，因而计算工作量较小，
对计算工具要求不高。FIR滤波器则一般没有现成的
设计公式，窗函数法只给出窗函数的计算公式，但计
算通带、阻带衰减仍无显示表达式，且需多次迭代运
算才能得到正确结果，一般FIR滤波器设计仅有计算
机程序可资利用，因而要借助于计算机。

## Slide 7
6. 应用面
IIR滤波器主要是设计规格化的、频率特性为分段常数
的标准低通、高通、带通、带阻、全通滤波器。FIR滤
波器则要灵活得多，例如频率抽样设计法，可适应各种
幅度特性及相位特性的要求，因而FIR滤波器可设计出
理想正交变换器、理想微分器、线性调频器等各种网络，
适应性较广。而且，目前已有许多FIR滤波器的计算机
程序可供使用。

## Slide 8
IIR滤波器与FIR滤波器各有特点，
所以可以由实际应用时的要求出发，
从多方面考虑来加以选择。

## Slide 9: 作业：