## Slide 1: 9.7 防止溢出的幅度加权因子

## Slide 2
实现IIR滤波器采用定点制运算时，加法运算不会使字长
增加，因而不会产生尾数处理问题，但是加法运算可能
出现溢出。以上讨论的舍入噪声，只有在系统不溢出时，
才是输出误差的主要来源； 而当系统溢出时，输出会出
现很大的误差。为此，要在网络中加适当的幅度加权因
子，以防止溢出。
必须将每个网络节点值限制为绝对值小于1的数值，
也就是定点制规格的小数，其整数表示符号位。

## Slide 3
设yk(n)为滤波器第k个节点的输出，又设从输入x(n)
到第k个节点的单位冲激响应为 hk(n) ，则有
为了防止各网络节点上的溢出，一种办法是对输入信号幅度
加以限制；如果这一点做不到，则可对输入信号幅度进行加
权，也就是将输入信号x(n)乘以加权因子α ，以压缩输入
信号值，使得对所有网络节点都满足

## Slide 4
三种幅度加权因子的防止溢出办法 ：
第一种幅度加权因子：
式中已考虑到输入信号有界，即
x(n)≤xmax<1
|yk(n)|<1,k=1,2,…的充分条件 是

## Slide 5
若不满足上式，则需将x(n)乘以幅度加权因子，可得
以满足上式方式给输入幅度加权，能保证滤波器的
任何节点都绝不会发生溢出。此办法使得系统动态
范围受到很大的限制，因而过于苛刻。

## Slide 6
第二种幅度加权因子：
针对窄带信号，窄带信号可表示成
则网络节点变量为
要想满足 |yk(n)|<1,k=1,2,…，则需

## Slide 7
如果xmax不满足此式，则需将输入乘以幅度加权因子α，
此时应满足
这种加权办法对全部正弦信号都可不发生溢出。

## Slide 8
第三种幅度加权因子：
从能量上考虑。根据式：
将等号右端用频域相乘的傅里叶反变换来表达，则有

## Slide 9
利用帕塞瓦公式和施瓦茨不等式，有
若
则为了使 yk(n)不溢出，对输入信号所施加的幅度加权因子
α应满足

## Slide 10
这一幅度加权办法是用得较多且容易计算的一种办法，
但也是过于宽松的办法。故使用中常使α再除一个系数，
此系数与输入信号类型有关，一般常取为5，即变成α/5

## Slide 11
以上三种幅度加权办法满足以下的不等式：
如果需要用幅度加权去压缩信号幅度，则输出端的信噪比
会降低。
这是因为只有信号受到小于1的加权，也就是信号功率减少，
而噪声功率则不受影响。

## Slide 12
关键考虑节点

## Slide 13: 作业：