## Slide 1: 第6章 无限长单位冲激响应（IIR） 数字滤波器设计方法

## Slide 2
本章内容：
6.1 数字滤波器的基本概念
6.2 数字滤波器的技术指标
6.3 全通滤波器
6.4 最小相位滞后滤波器
6.5 模拟原型低通滤波器设计
6.6 模拟频域频带变换
6.7 间接法的IIR数字滤波器设计方案
6.8 模拟滤波器到数字滤波器的映射方法
6.9 数字滤波器设计的第一种方案
6.10 模拟低通滤波器到四种通带数字滤波器的直接变换
6.11 数字滤波器设计的第二种方案
6.12 数字频域频带变换
6.13 数字滤波器设计的第三种方案

## Slide 3: 6.1 数字滤波器的基本概念

## Slide 4
与模拟滤波器（AF）一样，都是用来“滤波”的，
它将信号的某些频率（频段）的信号加以放大，
而将另外一些频率（频段）的信号加以抑制。
也就是通过某种运算（变换）得到或增强所需信号，
滤除掉不需要的信号或噪声、干扰。
一、数字滤波器（DF）的基本功能
1、滤波

## Slide 5
2. 自适应信号处理、参数估计、信号压缩、信号重建等。
数字滤波器可对数字信号进行处理——
在输入端接入 模-数转换器（A/D转换器），
它还可对模拟信号进行处理。
数字滤波器的输出可以是数字信号，也可以是模拟信号，
这只需在输出端接入数-模转换器（D/A转换器）。

## Slide 6
二、 数字滤波器的表示方法
数字滤波器可以用
线性差分方程、
系统函数、
单位抽样响应、
线性信号流图
等方法来表示。

## Slide 7
三、数字滤波器的类型
按冲激响应分类有两种：
无限长单位冲激响应（IIR）数字滤波器
有限长单位冲激响应（FIR）数字滤波器
按滤波器幅度响应分类有：
低通、高通、带通、带阻、全通等滤波器
按相位响应分类有：
线性相位的和非线性相位
特殊要求分类有：
最小相位滞后滤波器、梳状滤波器、陷波器、
全通滤波器、谐振器，甚至有波形产生器等。

## Slide 9
四、 数字滤波器的实现步骤
给定滤波器技术要求、设计一个线性时（移）不变系统、
利用有限精度算法的实际技术实现等的全部过程。
大体上滤波器的实现有以下4个步骤：
（1） 按任务的需要，确定滤波器的性能指标。
（2） 用一个因果、稳定的LSI系统函数去逼近这一性能
要求，逼近所用的系统函数有：
IIR系统函数
FIR 系统函数

## Slide 10
（3） 用有限精度算法来实现这个系统函数，包括
选择运算结构（如第5章的各种基本结构），
选择合适的字长（包括系数量化以及输入变量、
中间变量、输出变量的字长）以及
有效数字的处理方法（舍入、截尾）等。
（4） 实际的技术实现，包括采用
通用计算机软件、
专用数字滤波器硬件、
专用或通用的数字信号器
来实现。

## Slide 11
IIR数字滤波器（DF）的各种设计方法
本章只讨论间接法，
而且着重于冲激响应不变法及双线性变换法。

## Slide 12: 作业：