## Slide 1: 6.11 数字滤波器设计的第二种方案

## Slide 2
设计步骤 :
利用相应变换关系将各ωi转换为样本低通的
Ωp, Ωst 。
2. 利用Ωp, Ωst求样本低通的阶次N。
3. 利用N（巴特沃思型），N、ε（切贝雪夫型），查表
可得归一化（Ωc=1）原型低通AF的系统函数Han(s)。
4. 对巴特沃思滤波器，当Rp≠3dB时，要用Ωp求Ωc（≠1）,
当Rp =3dB时，取Ωc = Ωp ，对切贝雪夫滤波器， Ωc = Ωp 。

## Slide 3
5. 将Han(s)用Ωc“去归一化”得到所需的样本低通，它在
Ω= Ωp时衰减为Rp （dB）。
6. 按表6.10的（s→z）相应变换关系，将Ha(s)转换成待求
的H(z)。
IIR数字滤波器的第二种设计方案的流程框图
（把频带变换和数字化结合起来，一次完成转换的方案）

## Slide 5
例题6.13：
设计一个巴特沃思带通DF，抽样频率fs=100kHz，
性能指标为通带为20kHz~30kHz，在此两频率间
衰减不大于2dB，阻带截止频率分别为10kHz与45kHz，
在此二频率处衰减不小于20dB。
要求采用低通AF直接变换到带通DF的办法设计。

## Slide 7
例题6.14：设计一个切贝雪夫Ⅰ型带阻DF，
抽样频率fs=20kHz，技术指标为下通带截止频率为fp1=2kHz，
上通带截止频率为fp2=7kHz，Rp=2dB，
阻带下截止频率为fst1=2kHz，阻带上截止频率为fst2=4kHz，As=20dB，
Rp=2dB,要求采用从低通AF直接变换到带阻DF的办法设计。

## Slide 9
例题6.15：
设计一个巴特沃思高通DF，抽样频率fs=10kHz，
其通带截止频率为4kHz，Rp=1dB，
阻带截止频率为2kHz，As=20dB。
要求用一次直接由低通AF变换到高通DF的方法设计。

## Slide 11: 作业：