## Slide 1: 6.4 最小相位滞后滤波器

## Slide 2
最小相位滞后滤波器简称最小相位滤波器
——系统函数全部极点在单位圆内，
全部零点也在单位圆内
的因果稳定滤波器。
最小相位系统的单位冲激响应
系统函数
hmin(n)
Hmin(z)

## Slide 3
一、最小相位系统、混合相位系统、最大相位系统
及它们与全通系统的关系
1. 最大相位系统
全部极点在单位圆内，全部零点在单位圆外的因果稳定
系统称为最大相位滞后系统 ，又称最大相位系统。
类似地，用级联全通函数的办法，可将 的
全部零点反射到单位圆外，就得到 。
Hmin(z)
Hmax(z)
Hmax(z)

## Slide 4
2. 混合相位系统
即非最大相位、非最小相位系统。
全部极点在单位圆内，在单位圆内、外皆有零点的
因果稳定系统称为混合相位系统。
任意混合相位系统可表示成最小相位系统与全通系统的
级联。可以通过连接一个全通系统将最小相位系统的
某些零点反射到单位圆外而构成所要求的混合相位系统。

## Slide 6
系统 | 因果性 | 稳定性 | 零点 | 极点
最小相位滞后系统 | 因果 | 稳定 | 单位圆内 | 单位圆内
最大相位滞后系统 | 因果 | 稳定 | 单位圆外 | 单位圆内
混合相位系统 | 因果 | 稳定 | 单位圆内、外 | 单位圆内
三种系统 ：

## Slide 7
例6.1
试将因果稳定的混合相位系统分解为
一个最小相位系统与一个全通系统的级联。

## Slide 8
二、最小相位系统的性质
1. 最小相位滞后性
任何混合相位系统都可表示成最小相位系统与全通系统的
级联。由于全通系统的连续相位曲线在0≤ω≤π内总是负的，
因而利用全通函数Hap(z)，将最小相位系统 Hmin(z) 的单位圆
内零点反射到单位圆外，得到混合相位系统H(z)，它与Hmin(z)
有相同的幅度响应，但是H(z)的连续相位比最小相位系统 Hmin(z)
的连续相位更负（即相位负值增加，称之为相位滞后功能），
即H(z)的连续相位相比于Hmin(z)的连续相位是减小的，或说
向负的方向增加的，故将Hmin(z)称为最小相位滞后系统。
约定俗成地简称为最小相位系统。

## Slide 9
对最小相位系统，应加上 这一约束，若hmin(n)为实数，则Hmin(ejω)一定是实数。有上述约束条件是因为-hmin(n)和hmin(n)有相同的零极点。由于
DTFT[-hmin(n)]= -DTFT[hmin(n)]= -Hmin(ejω)= Hmin(ej(ω+π))
这样就使“最小相位滞后”定义模糊不清，故必须有上述约束。

## Slide 10
2. 最小能量延迟性
在幅度响应 |H (ejω)|相同（即能量相同）的各系统中，
Hmin(ejω)即系统hmin(n)具有最小的能量延迟，即能量更集中
在n=0附近。由于|H (ejω)|= |Hmin(ejω)|,则有
可以证明部分能量满足
3. 在|H (ejω)|相同的各系统中， hmin(0) 最大。
hmin(0)> h (0)

## Slide 11
4. 最小群延时性
由于全通系统的群延时满足τap(ω) >0 ，
所以幅度响应相同的各系统中，最小相位系统具有最小的
群延时，因而又称最小相位系统为最小群延时系统。
而最大相位系统具有最大的群延时，混合相位系统的群延
时居中，或者说，最小相位系统的单位冲激响应的包络
具有最小延时，最大相位系统的这一包络延时最大，
而混合相位系统的这一包络延时居中。
τmin(ω)< τ (ω) < τmax(ω)

## Slide 12
5. 在|H (ejω)|相同的各系统中，只有唯一的一个
最小相位滞后系统。
6. 最小相位系统的逆系统也是最小相位系统。
7. 最小相位系统一定是因果稳定系统，
它可以是IIR系统，也可以是FIR系统。

## Slide 13
例6.2
设最小相位系统为Hmin(z)，
混合相位系统为H(z)，
最大相位系统为Hmax(z)，
三个系统具有相同的幅度响应，
试比较三者的能量延迟以及群延时特性。

## Slide 15
三、利用最小相位系统的逆系统来补偿幅度响应的失真
若信号在传输过程中，经由一个不合理的LSI系统，
产生了幅度响应的失真，则需采用一个补偿系统来
校正这一幅度失真。

## Slide 16
1. 逆系统
若补偿系统 Hc(z)能完全补偿失真系统H(z)所造成的失真，
则必须使y(n)=x(n)，即要求补偿后整个系统的等效函数：
Hd(z) =1
Hd(z) =H(z) Hc(z)
H(z) Hc(z)=1
则 h(n)* hc(n) =δ(n)
Hc(z)为H(z) 的逆系统
都是最小相位系统

## Slide 17
2. 幅度响应补偿
若系统H(z)是具有有理系统函数的因果稳定系统，
但不是最小相位系统时,它的幅度响应有失真，可将
H(z)看成是由一个最小相位系统与全通系统的级联组成：
H(z)=Hmin(z) Hap(z)
可选取补偿系统为
Hc(z)也是一个最小的相位系统

## Slide 18
即 Hd(z)就相当于一个全通系统。
——完全补偿了H(z)造成的幅度响应失真，
但是相位响应有变化：
arg[Hap (ejω)]=θap(ω)

## Slide 19
例6.3
研究一个具有幅度响应失真的非最小相位系统（FIR系统）
试找一个补偿系统来补偿由于H(z)造成的幅度响应的失真。

## Slide 20: 作业：