## Slide 1: 6.8 模拟滤波器到数字滤波器的映射方法

## Slide 2
将模拟滤波器映射成数字滤波器有三种办法：
一、是将模拟滤波器的单位冲激响应ha(t)映射成数字
滤波器的单位冲激响应h(n)的冲激响应不变法；
二、是将模拟滤波器的系统函数Ha(s)映射成数字滤波
器系统函数H(z)的双线性变换法；
三、是将模拟滤波器的阶跃响应 ga(t)映射成数字滤波
器的阶跃响应g(n)的阶跃响应不变法。

## Slide 3
实质上这些映射就是要把s平面映射到z平面，
而从s平面到z平面的映射必须要满足两个基本条件：
（1） 映射前后的频率轴必须相对应，这就表示s平面的
虚轴（jΩ）必须映射到z平面的单位圆（ ejω）上，
即jΩ映射ejω 。
（2） 因果稳定的Ha(s)必须映射成因果稳定的H(z)，
也就是要求s平面的左半平面（Re[z]<0 ）必须
映射到z平面的单位圆内（|z|<1），
即Re[z]<0映射到|z|<1。

## Slide 4
一、冲激响应不变法（脉冲响应不变法）
1. 变换思路
从滤波器的单位冲激响应出发，使数字滤波器的
单位冲激响应h(n)逼近模拟滤波器的单位冲激响应
ha(t)，使h(n)等于ha(t)的抽样值。即满足
h(n)=ha(nT)
其中，T为抽样周期。

## Slide 5
2. 变换关系式

## Slide 6
3. Ha(s) 与变换后H (z)的之间的关系
s平面的单极点变换成z平面的单极点 ；
H (z)与Ha(s)的部分分式的系数（即单极点的留数）
是相同的Ak；
如果模拟滤波器是因果稳定的，即其全部极点sk
都在s的左半平面，即 Re[sk] <0，则变换后H (z)
的全部极点 zk也都在z平面的单位圆内，即
因而数字滤波器也是稳定的；

## Slide 7
虽然冲激响应不变法能保持s平面极点sk与z平面极点zk
的关系
但整个s平面与z平面并不存在一一对应关系，特别是H (z)
的零点位置与Ha(s)的零点位值就没有这种对应关系，
而是随 Ha(s)的极点sk与系数Ak两者而变化。

## Slide 8
反映的是抽样信号的拉普拉斯变换与抽样序列的
z变换之间的关系，而不是Ha(s)与H (z)之间的变换关系，
即冲激响应不变法，
从Ha(s)到H (z)之间并没有一个从s平面到z平面的
简单的代数映射关系。即没有一一对应的变换关系。

## Slide 9
4. 混叠失真现象
由于数字滤波器的频率响应H(ejω) 是模拟滤波器频率
响应Ha(jΩ)的周期延拓，其延拓周期为Ωs=2π/T=2πfs，
ωs=Ωs/fs=2π。也就是说H(ejω) 不是Ha(jΩ)的简单的重现。
因而，如果模拟滤波器的频率响应带限于折叠频率
之内（如抽样定理所要求的），在数字频率上则是限带于
ω=π以内，那么数字滤波器的频率响应才能不失真地重现
模拟滤波器的频率响应。
Ωs/2=π/T

## Slide 10
否则若模拟滤波器频率响应不限带于Ωs/2 ，
H(ejω)就会产生频率响应的混叠失真。
若数字滤波器的设计指标是用数字频率ω给出的，
如果增加抽样频率fs（减小T），则样本模拟滤波器
的截止频率Ωc也一定会成比例的增加（按Ω=ω/T），
故不能用fs=1/T来控制频率响应的混叠失真。
由于一般实际的模拟滤波器的频率响应都不可能是真正
带限的，就一定有一些混叠失真现象。若模拟滤波器频
率响应在f>fs/2(Ω>π/T)时衰减越大，则频率响应的混叠
失真越小。

## Slide 11
5. 频率间关系
冲激响应不变法中，线性的变换关系ω= ΩT,
故在折叠频率fs/2以内的频率响应通过变换后
可以不失真地重现，即在要求数字滤波器的单位
冲激响应h(n)能逼近模拟滤波器的单位冲激响应
ha(t)的场合，可使用冲激响应不变法。

## Slide 12
6. 局限性
① 由于冲激响应不变法要求模拟滤波器是严格带限于fs/2
的，故不能用于设计高通滤波器及带阻滤波器。
② 冲激响应不变法的变换关系，只适用于并联结构的
系统函数，即系统函数必须先展开成部分分式。

## Slide 13
二、双线性变换法
1. 基本思路
冲激响应不变法的主要缺点是从s平面到z平面的
标准z变换 的多值映射关系，从而导致
产生频率响应的混叠失真。
双线性变换是使数字滤波器的频率响应与模拟滤波器
的频率响应相似的一种变换，它使得Ω和ω之间是单
值映射关系，可以避免频率响应的混叠失真。

## Slide 14
其基本思路是将s平面整个变换到一个中介的s1 平面的
一个水平窄带 之中，然后再经过
的变换，将s1平面映射到z平面，后一变换就是单值的变换，
从而使从s平面到z平面是单值的变换关系。

## Slide 15
双线性变换法的映射关系
2. 变换关系式

## Slide 16
3. 以上的变换公式满足由AF变换成DF映射中需满足的
两个基本条件：
① 频率轴相对应，s=jΩ 映射到z=ejω。
② 满足因果稳定的映射要求。
频率响应间的变换关系

## Slide 17
4. 双线性变换法具有非线性频率变换关系
双线性变换频率间非线性关系（令 =1）
由于变换终止于折叠频率处
（ω=π处），
所以不会产生
频率响应的混叠失真。

## Slide 18
5. 可设计各型滤波器
由于没有频率响应的混叠失真，因而无论是对低通、
带通还是高通、带阻各种滤波器都可用双线性变换
法设计，这是比冲激响应不变法、阶跃响应不变法
优越的地方。
6. 局限性
由于频率间变换是非线性的，因而导致DF的幅频响应
相对于AF的幅频响应有畸变，尤其是对于理想微分器
及线性相位的AF，经变换后，不再保持原有的理想微
分器及线性相位特性，

## Slide 19
7. 变换关系适用于各种结构的系统函数表达式
双线性变换是将AF的系统函数直接用代数变换得到DF的
系统函数，不管AF系统函数用什么方式表达（例如
级联的相乘、并联的相加或直接的表示等），都可
直接利用变换关系式来加以转换，这比冲激响应不变
法必须采用部分分式（并联结构）要方便得多。

## Slide 20
8. 利用范围
双线性变换法主要用于分段常数的频率响应滤波器中，
例如低通、高通、带通、带阻等，这是大多数滤波器
都具有的幅度特性。
分段常数的AF，经变换后仍为 分段常数的DF，
但是各分段的临界频率点由于非线性 频率变换
而产生变化，这种变化可以用“预畸”来加以克服。

## Slide 21
9. 频率预畸
为了克服临界频率点的频率非线性畸变，必须采用
频率预畸。若给定数字滤波器临界频率为 ωi ，
则可将其预畸为
以此Ωi来设计“样本”AF，此AF经双线性变换后，
就得到所需的DF，其截止频率正是原先要求的ωi ，
“预畸”是双线变换法设计必须要求的一步。

## Slide 22: 作业：