## Slide 1: 5.3 有限长单位冲激响应(FIR)滤波器的基本结构

## Slide 2
一、FIR滤波器的特点
（1） 系统的单位抽样响应h(n)是有限长的，即、
h(n)在有限个n值处不为零。
（2） 全部 ，即结构上没有输出到
输入的反馈，即没有递归结构，只有非递归结构。
但在FIR滤波器的频率抽样结构中，也包含有递归结构。
（3） 由于全部 ，故系统函数H(z)在0<｜z｜<∞的
有限z平面中只有零点，故又称为全零点系统，或称
滑动平均系统，系统的全部极点都在z=0处。

## Slide 3
（4） 同一个H(z)，可以有直接型（横截型、卷积型）结构、
级联型结构、频率抽样型结构、线性相位型结构、
快速卷积型(DFT型)结构，还有下一节将讨论到的
格型结构，因为有限z平面没有极点，故没有并联型结构。
（5） 同IIR滤波器一样，h(n)是实数时，H(z)中的系数亦为实数。
（6） FIR滤波器的最大特点是可以有严格的线性相位，
这对某些信号(例如图像信号)的传输是很重要的。

## Slide 4
二、 FIR滤波器的结构
1. 直接型（横截型、卷积型）结构
N点长单位冲激响应h(n)(0≤n≤N-1)
横向型结构：

## Slide 5
转置结构：

## Slide 6
2. 级联型结构
将系统函数分解为由一阶实零点子系统与一对共轭复零点
组成的实系数二阶子系统的系统函数的乘积：
FIR系统的级联结构(N=6，K=3)：

## Slide 7
3. 频率抽样型结构
一个有限长序列，其z变换可以用z平面单位圆上的N个
等间隔抽样值来表示：
其中

## Slide 8
可看成两部分级联：
级联的第一部分：
级联的第二部分：

## Slide 9
级联的第一部分：
H(z)=1-z-N
FIR子系统，
它是由N个延时单元
组成的梳状滤波器，
此系统在单位圆上
有N个等间隔的零点。

## Slide 10
每一个IIR一阶子系统：
由于零极点互相抵消后，在有限z平面上(0<｜z｜<∞)
系统函数没有极点，因而它就是一个FIR系统。
级联的第二部分：
由N个一阶IIR子网络
并联组成的IIR系统

## Slide 11
FIR滤波器的频率抽样型结构：

## Slide 12
频率抽样结构有两个缺点：
（1） 稳定问题:
由于零点是由延时单元确定，而极点是由系数 WN-k=ej2πk/N
决定，系数量化后极点移动，零极点不能抵消。
若极点移动到单位圆外，则系统不稳定。
（2） 结构中所乘的系数 H(k)及WN-k都是复数，
运算更加复杂，存储量更多。

## Slide 13
4. 修正的频率抽样结构
（1） 针对以上第一个缺点是将梳状滤波器的零点以及
各一阶谐振器的极点都移到单位圆内半径为r的圆上，
r是小于1又近似等于1的正实数（即 r ≤1,r≈1），
则所得到的修正频率抽样结构的系统函数 为
r ≤1且r≈1，半径为r的新抽样点上的值Hr(k)
可用单位圆( r=1)上的 代替，即

## Slide 14
（2） 以下要针对以上第二个缺点加以改进。
即将所乘的系数 [ H(k)及WN-k]都转换成实数，
其依据是 是实序列这一特点。
当 为实序列时，有
(5.3.11)

## Slide 15
将求和式中第K项与第N-k项加以合并，令合并后的
实系数二阶网络：
有限Q的二阶谐振器

## Slide 16
当N为奇数时， k=0处为H(z)的一个实极点，
它必然是单独的一项；
而 k=1,2,…,N-1 处的各项是复极点，且两两互为共轭：
将k=0代入

## Slide 17
当N为偶数时， k=0和k=N/2处为H(z)的两个实极点，
它们都是单独的项，而 k=1,2,…, N/2-1, N/2+1,…,N-1
处的各项是复极点，且两两互为共轭，可合并为
0代入(5.3.11)式的求和式中
将k=N/2代入(5.3.11)式的求和式中

## Slide 18
实际上
因而
H(0)和 H(N/2)都是实数

## Slide 19
由此得出修正的频率抽样结构的系统函数表达式为
当N为偶数时
其中：

## Slide 20
当N为奇数时
其中，

## Slide 21
谐振器的各个根的位置

## Slide 22
一阶结构以及二阶结构的基本流图：
（修正的频率抽样结构的基本单元结构）

## Slide 23
N为偶数时的修正的频率抽样型结构：

## Slide 24
5. 频率抽样结构的特点
（1） 对窄带低通，窄带带通滤波器，所需频域抽样点较小；
（2） 具有高度模块化结构，每个一，二阶节结构都是相同的，
只是所乘的加权系数不同而已，因而可以时分复用，
代替一组并列滤波器；
（3） 由于量化效应，使在半径为r的圆上的某些极点可能
(很大可能)移位，不能被零点抵消，造成有限z平面
出现极点，因而变成IIR系统了。其另一个缺点是所需
乘法器及存储器都比较多。

## Slide 25
6. 快速卷积结构
FIR滤波器可以有快速(圆周)卷积结构
设h(n)长度为N1点，x(n)长度为N2点，则卷积结果y(n)的长度为
N1+N2-1点，
若作DFT运算，其DFT的点数必须满足L≥N1+N2-1点，则
皆为L点
L点

## Slide 26
快速卷积结构：

## Slide 27
7. 线性相位FIR滤波器的结构
FIR滤波器的一大特点，是可以实现严格线性相位特性。
FIR滤波器的单位抽样响应h(n)为实数(0≤n≤N-1)，且满足
以下任一条件时，系统的频率响应的相位就是严格线性的:
偶对称：
h(n) = h(N-1 -n), 0≤n≤N-1
奇对称：
h(n) = -h(N-1 -n), 0≤n≤N-1
其对称中心为n=(N-1)/2

## Slide 28
当N为奇数时
N为奇数时线性相位FIR滤波器的直接型结构：

## Slide 29
当N为偶数时

## Slide 30
例5.2

## Slide 33
例5.3

## Slide 35
例5.4

## Slide 37
例5.5

## Slide 38
例题5.6

## Slide 39
线性相位情况下，
FIR滤波器的卷积型结构要比一般卷积型结构
节省约一半数量的乘法次数。

## Slide 40: 作业：