## Slide 1: 8.4 用正有理数I/D做抽样率转换

## Slide 2
将抽样率变为有理数I/D倍的一般情况，这可以通过把D取1的
抽取和I倍抽样率的插值结合起来而得到。
一般是先做插值，再做抽取，结构上就是两者的级联。

## Slide 3
以有理数I/D来改变抽样率的系统 :
新系统输出信号的抽样率为fs′=I fs/D

## Slide 4
在图 (a)中，hI(n)是插值器中去除镜像分量的数字低通滤波器，
它的作用在频域是去除（I-1）个镜像分量，在时域是平滑和
插值，将零值样点变成插值样点；
hd(n)是抽取前用来作防混叠失真的数字低通滤波器，它们都是
工作在同一个抽样频率Ifs上，因而可以将hI(n)与hd(n)合并为
一个数字低通滤波器h(n)，如图（b）所示。
由于此滤波器同时用作插值和抽取的运算，因而，它应逼近
的理想低通特性应为

## Slide 5
此理想低通滤波器的截止频率应是插值或抽取两系统的
理想低通滤波器截止频率中的较小者，而此滤波器幅度
应和插值滤波器的幅度一样，为I 。
以下对既去掉镜像分量又防止混叠失真的低通滤波器的
截止频率，作进一步的分析。

## Slide 6
（1） 若将整个系统输出信号的抽样频率用fId 表示，则有
fId =Ifs/D
根据
可以求得滤波器的
模拟截止频率fc
数字截止频率ωc′
注意：h(n)的抽样频率为Ifs

## Slide 7
因而 ，

## Slide 8
（2） 若I>D，也就是最后输出信号的抽样频率大于
输入信号的抽样频率，即
fId =Ifs/D>fs
则滤波器的截止频率应为
fc =fs/2
ωc′=π/I
低通滤波器主要是作为消除插值产生的镜像分量的
后置滤波器之用，同时又一定能防止混叠失真 。

## Slide 9
（3） 若I<D ，也就是最后输出信号的抽样频率小于
输入信号的抽样频率，即
fId =Ifs/D<fs
则滤波器的截止频率应为
fc =Ifs/2D
ωc′=π/D
此时低通滤波器主要是作为防止抽取可能产生的
混叠失真的前置滤波器之用，同时又一定能消除
镜像分量。

## Slide 10
无论是抽取或是插值，其输入到输出的变换都相当于
经过一个线性移变（时变）系统。

## Slide 11
例题8.1

## Slide 12
例8.2
设有一载波频率为f0=16kHz的调幅模拟信号x(t)为
xa(t)=s(t)cos(2πf0t)
其中s(t)为调制信号，其最高频率分量为fh=3kHz。
系统抽样频率为fs=90kHz,因冗余度较大，欲用有理因子I/D
去改变抽样频率，以实现不产生混叠失真情况下，最大限度
地减小抽样频率，以便减小运算量。试求
（1） 插值I与抽取值D；
（2） 设计所需防镜像、防混叠失真低通滤波器，
采用FIR线性相应低通滤波器，令阻带最小衰减为δ2=40dB，
过渡带宽度为ΔfB=1kHz。

## Slide 14: 作业：