## Slide 1: 9.2 二进制数的表示及其对量化的影响

## Slide 2
一、二进制的三种算术运算法
1、在数字系统中所采用的最基本的二进制算法有定点制、
浮点制及成组浮点制。
在二进制数表示法中，任意数x表示为
x=2c·M
其中c称为阶码，
2是阶码的底，阶码表示小数点的位置；
M称为尾数，它表示x的全部有效位数。

## Slide 3
2. 定点二进制数
定点制二进制数是指在整个运算过程中，二进制小数点
在整个数码中的位置是固定不变的，即c为常数的表数方
法。原则上说，定点制的小数点可固定在任意位上，但
是为了运算方便，通常把小数点固定在有效数位的最高
位前，系统用纯小数进行运算，而且把符号位用一位
整数表示。

## Slide 4
定点制的乘法运算不会产生溢出，因为绝对值小于1的两个数
相乘后，其绝对值仍小于1，但是相乘后尾数字长却要增加一
倍，一般说(b+1)位的定点数(其中b位为字长，1位为符号位)相
乘后尾数字长为2b位，因此在定点制每次相乘运算后需要进行
尾数处理，使结果仍然保持b位尾数字长。对超过字长的尾数
有两种处理方法：一种是简单地去掉超过字长b的各尾数位，
称为“截尾”；另一种是在舍去超过字长的各尾数位时，若舍掉
部分的值大于或等于保留部分最低位的权值的一半，则给留下
部分的最低位处加1，否则就舍掉，结果字长仍为b位。这相当
于十进制中的四舍五入近似法，故称为“舍入”。尾数处理结果
会带来截尾误差或舍入误差。

## Slide 5
3. 浮点二进制数
浮点制的动态范围大，可以避免溢出，不需要比例因子。
浮点制的阶码c及尾数M都用定点二进制数来表示，在整
个运算过程中，阶码c需随时进行调整。其尾数的第一位
就表示浮点数的符号，一般为了充分利用尾数的有效位数，
总是使尾数字长的最高位(符号位除外)为1，称为规格化形
式，这时尾数M是小数，且满足1/2≤M<1。

## Slide 6
浮点表示数的小数点是浮动的，一般通用计算机中往往同时
使用定点、浮点两种运算方式。
在浮点制中，位数必须分成两部分。尾数为(bm+1)位，
其中的1位是符号位； 阶码为(bc+1)位，其中的1位也是
符号位。浮点数的尾数字长决定了浮点制的运算精度，
而阶码字长决定了浮点制的动态范围。

## Slide 7
16位浮点数的动态范围

## Slide 8
4. 分组浮点二进制数
定点制优点是快速简单，只有乘法才出现舍入或截尾误差，
其缺点是动态范围小，可能出现溢出，为防止溢出，就要
压缩输入信号电平，这样就减小了输出信号与量化噪声的
比值。而浮点制的优点是数的动态范围大，缺点是运算速
度慢，并且其加法和乘法运算都会产生舍入或截尾误差。

## Slide 9
分组浮点制则兼有定点制与浮点制的某些优点，是将这两种
表示法结合起来。这种制式，一组数具有一个共同的阶码，
这个阶码是这一组数中最大的那个数的阶码。由于一组数中
各数的大小不同，因而只是这组中最大的数具有规格化的尾
数，其他数则不可能刚好都是规格化的。由于分组浮点法只
用一个单一的阶码表示一组数的阶码，因而节约了存储器，
简化了系统。这种制式，对于要运算的数比较多，数值相近
的情况特别适用。它最适宜实现快速傅里叶变换算法，当然
也可用来实现数字滤波器。

## Slide 10
二、负数的表示法——原码、补码、反码
不论是定点制还是浮点制的尾数都是将整数位用作
符号位，小数位代表尾数值。(b+1)位码的形式为
a0·a1a2···ab
其中整数位表示符号位，小数位表示b位字长的尾数值，
表示第位二进制码(i=0,1, ···,b)，取值可为0或1。
对于正数，上面的表示是很清楚的。
对于负数，根据需要的不同，有原码、反码、补码三种。

## Slide 11
1. 原码
原码也称“符号—幅度码”，它的尾数部分代表数的绝对值
(即幅度大小)，符号位代表数的正负号，
a0=0时代表正数，a0=1时代表负数。
原码的定义为
原码的十进制数为

## Slide 12
原码的优点是乘除运算方便，以两数符号位的逻辑加
就可简单决定结果的正负号，而数值则是两数数值部
分的乘除结果。但原码的加减运算则不方便，因为两
数相加，先要判断两数符号是否相同，相同则做加法，
不同则做减法，做减法时还要判断两数绝对值大小，
以便用大者作为被减数，这样增加了运算时间。

## Slide 13
2. 补码
补码又称“2的补码”。补码中正数与原码正数表示一样。
补码中负数是采用2的补数来表示的，即把负数先加上2，
以便将正数与负数的相加转化为正数与正数相加，从而
克服原码表示法做加减法的困难。因此，补码定义为
补码的十进制数可以表示为

## Slide 14
由于负数的补码是2-|x|，故求负数的补码时，实际上要做
一次减法，这是不希望的。可以发现，只要将原码正数的
每位取反码(1→0，0→1)，再在所得数的末位加1，则正好
得到负数的补码，这简称为对尾数的“取反加1”。
补码表示法可把减法与加法统一起来，都采用补码加法。
任何二进制数与其补码之和等于零。
在补码表示中，“零”的表示是唯一的，为0.000(b=3)。
由于补码是“2的补数”，在补码运算中，当两数之和等于
或大于1，或者小于-1时，则产生溢出。
为防止溢出产生振荡，可把输出限制在
最大值(1-2-b )及最小值(-1)上。

## Slide 15
补码数相加特性

## Slide 16
3. 反码
反码又称“1的补码”。
和补码一样，反码的正数与原码的正数表示相同。
反码的负数则是将该数的正数表示形式中的所有0改为1，
所有1改为0，即“求反”。
反码的定义为：
由此得出：
反码的十进制数可表示为

## Slide 17
三、量化方式——舍入与截尾
定点制的乘法以及浮点制的加法和乘法在运算结束后
都会使字长增加，因而都需要对尾数进行截尾或舍入
处理，由此引入的误差取决于所用二进制数的位数b、
数的运算方式(定点制或浮点制)、负数的表示法以及对
尾数的处理方法(舍入或截尾)。

## Slide 18
1. 定点制的截尾与舍入误差
截尾是保留b位，把余下的尾数丢掉。
(1). 定点制的截尾误差
定点正数及补码负数的截尾误差为负数：
-Δ ≤eT ≤0
定点制原码负数及定点制反码负数的截尾误差为正数：
0≤eT ≤ Δ

## Slide 19
定点制截尾处理的量化特性

## Slide 20
(2). 定点制的舍入误差
舍入是按最接近的值取b位码，因而舍入后各数值按
Δ=2-b的间距被量化，即两个数间最小非零差是2-b ，
舍入是选择靠得最近的量化层标准值为舍入后的值，
因此不论是正数、负数，也不论是原码、补码、反码，
其误差总是在 之间。
我们用表示舍入误差，则
-Δ/2<eR<Δ/2

## Slide 21
补码数舍入处理的量化非线性特性

## Slide 22
2. 浮点制的截尾与舍入误差
(1). 相对误差
浮点制中截尾或舍入处理只涉及尾数的字长，因而可运用
定点误差分析的结果。但是所产生的绝对误差的大小却与
阶码有关，两个尾数相同而阶码不同的数，在同样尾数量
化处理的情况下，绝对误差的大小是不一样的。因而用相
对误差比用绝对误差更能反映它的特点，我们以来表示这
个相对误差，即
其中Q[x]表示量化处理

## Slide 23
量化后的绝对误差可表示成
e= Q[x]- e=εx
这是乘性误差，而定点制的绝对误差则是加性误差。
用εR表示舍入的相对误差，
用εr表示截尾的相对误差。

## Slide 24
(2). 浮点制舍入的相对误差范围
-Δ≤ εR ≤Δ
(3). 浮点制截尾的相对误差为
原码、反码
-2Δ< εT ≤0
补码
-2Δ< εT ≤0, x>0
0≤ εR <2Δ, x<0

## Slide 25
为了研究舍入和截尾对DSP系统精度的影响，最好的办法
是把这些误差看成随机变量。已知量化误差范围，更需知
道这些误差的概率密度函数。而最合理的假定是设量化误
差在其可能出现范围内是等概率的。
在此假设下，定点制和浮点制舍入及截尾误差的
概率密度函数:
4. 量化误差的概率密度函数

## Slide 26
对定点制，变量e为绝对误差：
e=Q[x]- x
对浮点制，变量ε为相对误差：
ε=(Q[x]- x)/x

## Slide 27
等概假设下，量化误差的概率密度函数

## Slide 28: 作业：