## Slide 1: 9.3 模拟/数字(A/D)变换的量化效应

## Slide 2
一、A/D变换的非线性模型
A/D(模数)变换是将输入模拟信号xa(t)转换为b位
二进制数字信号。
一个A/D变换从功能上可以分为两部分：
抽样与量化。
A/D变换的非线性模型：

## Slide 3
二、A/D变换对输入抽样信号幅度的要求
分析A/D变换的量化效应的目的在于选择合适的字长，
以满足信噪比指标。
为了使抽样后不产生混叠失真，模拟信号必须是限带
的，因而A/D变换器前一般都加一个前置模拟低通滤波器，
它对大于或等于折叠频率(抽样频率之半)的频率应有足够
的衰减(例如至少大于40dB)，且要求信号基带内的波纹要
足够小。

## Slide 4
此外，由于A/D变换总是定点制的，必须使信号不
超过A/D变换的动态范围，为此模拟输入信号必须乘一个
比例因子，使得它满足A/D变换动态范围的要求。设量化
输出抽样值表示成(b+1)位的补码定点小数，二进制小数点
后为b位。输入到量化器的精确抽样值x(n)要舍入到最靠近
的量化层标准值，以得到量化抽样值(n)，对补码定点制输
入信号x(n)的动态范围为

## Slide 5
三、A/D变换的量化非线性特性
A/D变换的量化特性主要取决于所采用的数的表示方式
和量化方式。
对于补码舍入处理，A/D变换的量化误差为
-Δ/2<eR(n)≤Δ/2
Δ=2-b
对于补码截尾处理，A/D变换的量化误差为
-Δ< eR(n)≤0

## Slide 6
补码截尾处理时，A/D变换的量化非线性特性

## Slide 7
四、A/D变换量化误差的统计分析
1. A/D变换作统计分析的条件
在统计分析中，对误差e(n)的统计特性做了如下的
一些假定：
（1） e(n)是平稳随机序列；
（2） e(n)与抽样信号x(n)是不相关的；
（3） e(n)序列本身的任意两个值之间是不相关的，
即e(n)是白噪声序列；
（4） e(n)在其误差范围内为均匀等概分布的。

## Slide 8
根据这些假定，量化误差e(n)就是一个与信号序列完全不相关
的白色噪色序列，也称为量化噪声。
它与信号的关系是相加性的。
在这些假定下，实际的A/D变换的非线性模型就变成等效线性
过程的统计模型：
在理想抽样器的输出端加入了一个量化白噪声序列e(n)。

## Slide 9
2. A/D变换的量化误差e(n)的统计性能
研究e(n)的平均值me、方差σε2
（1） 对于定点舍入情况
（2） 对于定点补码截尾情况
me=E[e(n)]=

## Slide 10
3. 量化后的信噪声比及其与字长b的关系
由于在抽样模拟信号的数字处理中，把量化噪声看成
相加性噪声序列，量化过程看成是无限精度的信号与
量化噪声的叠加，因而信噪比是一个衡量量化效应的
重要指标。

## Slide 11
对于舍入处理，(设信号x(n)的功率为σx2)
则信号功率与噪声功率之比表示为分贝数为
可以看出， A/D变换的字长b每增加一位，信噪比增加约6dB。

## Slide 12: 作业：