## Slide 1: 9.5 数字滤波器的系数量化效应

## Slide 2
理想数字滤波器的系统函数 :
由理论设计出的理想数字滤波器系统函数的各系数，都是
无限精度的，但实际实现时，滤波器的所有系数都必须以
有限长的二进制码形式存放在存储器中，因而必须对理想
的原系数值加以量化，就会与原系数值有偏差，这就造成
滤波器的零点、极点位置发生偏移，使实际系统函数与原
设计的有所不同，也就是系统的实际频率响应与按要求设计
出的频率响应有偏离，甚至严重时，如果z平面单位圆内极点
偏移到单位圆外，系统就不稳定，滤波器就不能使用了。

## Slide 3
系数量化对滤波器性能的影响当然和字长有关，
但是也和滤波器的结构形式密切相关。
因而选择合适的结构，对减小系统量化的影响是
非常重要的。
分析数字滤波器系数量化误差的目的在于选择合
适的字长，以满足频率响应指标的要求。

## Slide 4
一、系统极点(零点)位置对系数量化的灵敏度
极点位置灵敏度是指每个极点位置对各系数偏差的
敏度程度。
极点z=zi的位置偏差量是由各个滤波器系数的误差
引起的，故有极点位置偏差量为

## Slide 5
位置灵敏度为
此式只对单阶极有效，多阶极点可进行类似的推导。
对于直接型结构，由于它的零点只取决于分子多项
式的系数bk，因而对于零点可得到完全相似的结果，
即由bk的偏差造成零点位置偏差的灵敏度表达式。

## Slide 6
偏差Δak引起的第i个极点位置的变化量

## Slide 7
分母中的每一个因子zi-zl是一个由极点zl 指向zi
的矢量，而整个分母正是所有其他极点zl(l≠i) 指向
该极点zi的矢量积。
这些矢量越长，即极点彼此间越远时，极点位置对系数
量化的灵敏度就越低；
这些矢量越短，即极点彼此越密集时，极点位置对系数
量化的灵敏度就越高。

## Slide 8
极点位置灵敏度与极点距离成反比

## Slide 9
高阶直接型结构滤波器的极点数目多而密集，而低阶直接型
结构滤波器的极点数目少而稀疏，因而前者对系数量化误差
要敏感得多，同理，并联型结构及级联型结构将比直接型结
构要好得多。这是因为，在级联型和并联型结构中，每一对
共轭极点是单独用一个二阶子系统实现的，其他二阶子系统
的系数变化对本节子系统的极点位置不产生任何影响，由于
每对极点只受与之有关的两个系数的影响，而且级联或并联
后，每个子系统的极点密集度就比直接型高阶网络的要稀疏
得多，因而极点位置受系数量化的影响比直接型结构要小得多。

## Slide 10
系数量化对极点位置的影响与极点本身状态以及滤波器的
结构都有密切关系。对于高阶滤波器来说，应该避免采用
直接型结构，而应采用分解为基本二阶节或一阶节的级联
型结构或并联型结构。这样，在给定字长的情况下，可以
使系数量化的影响最小。对于极点灵敏度很高的场合，可
以采用双精度的系数，以便有效地达到精度的要求。

## Slide 11
级联型、并联型极点密度

## Slide 12
例题9.1

## Slide 13
二、系数量化对二阶子系统极点位置的影响
如果所需要的理想极点不在这些网格节点上时，
就只能以最靠近的一个节点来代替这一极点位置，
这样就会引入极点位置误差，有时，可能使共轭
极点变成实极点，甚至使滤波器不稳定。

## Slide 14
复共轭极点对组成的二阶基本节的直接型

## Slide 15
三位字长系数表达的共轭极点位置

## Slide 16
实现共轭极点的对偶式结构

## Slide 17
三、系数量化效应的统计分析
因极点位置灵敏度形成的极点偏差并不能直接求得
频率响应的偏差，尤其是在高阶情况下，系数多，
它们的量化误差就更具有随机性，因而可采用统计
方法，把系数量化误差“视为”一个随机变量，这样
来估计滤波器频率响应的偏差。

## Slide 18
对
量化
舍入量化误差 αi，βi 的变化范围为
（Δ=2-b，b为小数点后b 的位字长），
假定在此范围内误差均匀分布，则其统计均值为零，
方差为Δ2/12。

## Slide 19
1. IIR数字滤波器系数量化的统计分析
系数量化后，实际滤波器的系统函数 (z)可表示成
无限精度滤波器的系统函数H(z)和偏差滤波器系统函数
HE(z)的并联：
系数量化后滤波器的等效框图结构

## Slide 20
系数量化前的系统函数为 H(z) ，
系数量化后的系统函数为 ，
则量化后频率响应的偏差为HE(ejω) ：
由频响的均方偏差作为频响的偏差的度量，即
由于αi，βi不能精确地知道，因而可用ε2 的统计平均，
即频率响应的均方偏差的统计平均值σε2来估计ε2的大小。

## Slide 21
如果μ,γ 分别式分子系数bi和分母系数ai的非零非1的数目，则有
因此
滤波器设计好后，则可利用此式估算在一定系数字长b之下
(Δ=2-b)，频响均方偏差的统计平均值σε2 ，
或者估算在一定的σε2下，系数所需字长。

## Slide 22
应该注意到，对一个具体滤波器来说，系数量化误差是
固定值而不是随机变量，其频响的均方偏差 ε2也是固定
值。
上面把它们都看成随机变量是为了对ε2的大小作一个
概率估计，即σε2是ε2最有可能出现的估值，
当滤波器阶数越高，系数越多时，这种估计的收敛性
就越好。

## Slide 23
2. FIR数字滤波器系数量化的统计分析
以N为奇数、h(n)=h(N-1-n)偶对称的FIR线性相位数字
滤波器的频响为例，来进行讨论。
定义频响误差函数：
E(ω)的上限为
频响误差的标准偏差为

## Slide 24
线性相位FIR滤波器的四阶因子子网络

## Slide 25: 作业：